## Slide 1: Bauanleitung für den Umweltsensor

## Slide 3: Benötigte Hardware/Software
Software
    Putty
    Filezilla
    Arduino IDE
    Raspberry Pi Imager
  Hardware
    Innensechskant Schraubendreher Größe 5.5

## Slide 4: Löten und Verkabeln
Kunststoffkappen von den Kabeln entfernen
Schrumpfschlauch zuschneiden und Überziehen
Kabel an die Pins anlöten
An Pin 1 kommt die Spannungsversorgung
An Pin 2 kommt das Signal Kabel
Pin 3 wird ausgelassen
An Pin 4 kommt GND
1234

## Slide 5: Bauanleitung
Der Pin 1 des DHT wird mit dem Pin Vin des Mikrocontrollers verbunden
Der Pin 2 des DHT wird mit dem Pin D2 des Mikrocontrollers verbunden
Der Pin 4 des DHT wird mit dem Pin GND des Mikrocontrollers verbunden
Den verkabelten Mikrocontroller richtig platzieren und verschrauben

## Slide 6: Bauanleitung
Den DHT22 in das Seitenteil mit der passenden Aussparung platzieren und verschrauben

## Slide 7: Bauanleitung

## Slide 8: Bauanleitung
Das gegenüberliegende Seitenteil verschrauben

## Slide 9: Bauanleitung
Die restlichen Seiten montieren und verschrauben

## Slide 10: Rapberry Pi Installation
Raspberry Pi Imager
    Strg+Shift+x

## Slide 11: Software Installation Raspberry Pi
Putty ausführen
    Ip des Raspberry Pi eingeben
    Benutzer:pi
    Password:(euer Passwort eingeben)
MQTT Installation
    sudo pip3 install paho-mqtt python-etcd
    python3 -m pip install influxdb
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade –y
    sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients –y
    mosquitto_sub -d -t /home/

## Slide 12: Software Installation Raspberry Pi
Installation von InfluxDB
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add
    source /etc/os-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update && sudo apt install -y influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb
    sudo systemctl enable influxdb.service

## Slide 13: Software Installation Raspberry Pi
Installation von InfluxDB
    influx
    create database home
    use home
    create user grafana with password '<123456>' with all privileges
    grant all privileges on home to grafana
    show users
    Exit
    sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
    -> unter [http] # enable = true kommentar entfernen zu enable = true
    # bind -address = ":8086" Kommentar entfernen zu bind -address = ":8086"

## Slide 14: Software Installation Raspberry Pi
Installation von InfluxDB für den PI Zero
    sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
    wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-rpi_7.5.4_armhf.deb
    sudo dpkg -i grafana-rpi_7.5.4_armhf.deb
    sudo /bin/systemctl daemon-reload
    sudo /bin/systemctl enable grafana-server
    sudo /bin/systemctl start grafana-server

## Slide 15: Software Installation Raspberry Pi
Installation von InfluxDB für den PI 4B/3B/2B
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add –
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install -y grafana
    sudo /bin/systemctl enable grafana-server
    sudo /bin/systemctl start grafana-server

## Slide 16: Software Installation Raspberry Pi
Installation Data Bridge
    Starten von Filezilla
    Upload des Scripts Sensor_software_pi.py in den Ordner home/pi/
    Starten des Scrips mit python3 /home/pi/Sensor_software_pi.py
  Script in den Startup Einfügen
    crontab –e
    Den ersten Reiter auswählen
    In die letzte Zeile
    @reboot python3 /home/pi/Sensor_software_pi.py

## Slide 17: Grafana einstellen
Im Browser die IP eures Raspberry Pi eingeben und :3000/login anhängen
Bei Benutzernamen und Passwort admin eingeben und neues Passwort erstellen
Bei configuration auf Data sources klicken
Add Data source und Influx DB auswählen
Bei URL: http://localhost:8086 eingeben
bzw. localhost:8086
Database:home
User:grafana
Password:123456

## Slide 18: Grafana neues Dashbord hinzufügen
Auf + Dashboard klicken
Add an empty panel anklicken

## Slide 19: Grafana neues Dashbord hinzufügen

## Slide 20: Grafana Dashbord zugriff für alle
sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
    Strg+w
          auth.anonymous
          enable = true
          Strg+x
          y
          Sudo reboot now

## Slide 21: Software Installation ESP8266
Arduino IDE Starten
ESP8266 Bibliothek installieren
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 22: Software Installation ESP8266

## Slide 23: Software Installation ESP8266

## Slide 24: Software Installation ESP8266
Arduino IDE Starten
Programmcode MQTT_Client_ESP_5_Sec reinladen
Fehlende Bibliotheken installieren
    PubSubClient
    BME280
    DHT sensor library (Abhänigkeiten
    mit installieren)
    Adafruit Unified Sensor
Programm auf dem Mikrocontroller flashen

## Slide 25: Software Installation ESP8266
Arduino IDE Starten
Programmcode MQTT_Client_ESP_5_Sec reinladen
Fehlende Bibliotheken installieren
    PubSubClient
    BME280
Programm auf dem Mikrocontroller flashen